Вниманию руководителей предприятий, организаций, учреждений, колхозов и фермерских хозяйств!

Предлагаем к внедрению и  реализации озонаторные установки 
типа «Сыват» и «Озон-5У».

ФГОУ ВПО Чувашский государственный университет имени  И. Н.Ульянова, научно-исследовательская часть (г. Чебоксары),  совместно с Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева и  в содружестве с  предприятиями  г. Москва, г.Чебоксары  разработали и более 20 лет  выпускают различные статические озонаторные установки.

В настоящее время мы выпускаем озонаторы  типа «Сыват» предназначенные в основном для  озонирования и обработки  воздушных сред и универсальные напорные озонаторы типа «Озон-5У», основное назначение которых  озонирование  и обработка жидких сред (вода, сточные воды, смазочно-охлаждающие жидкости, эмульсии и другие). Выработка озона  в озонаторах осуществляется из атмосферы окружающего воздуха.

Озонаторы «Сыват» и  «Озон-5У» являются универсальными, конструктивно и технологически  они позволяют осуществлять обработку, как воздушные среды, так и различные водные среды. Для требуемых  целей они легко размещаются и могут крепятся к требуемым технологическим установкам, емкостям, могут комплектоваться различными дополнительными устройствами и приспособлениями (инжекторными насосам, камерами распыления жидкостей в озоно-воздушной смеси, вырабатывать чистый озон из подаваемого в озонатор чистого кислорода под давлением из баллона и др.)

Озон (О 3 = О 2 + О)  является газом бледно-фиолетового цвета с характерным запахом. Он в 1,5 раза тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде и в водных средах, самопроизвольно разлагается в них  на атом и молекулу кислорода без каких-либо остатков (О 3 ( О 2 + О).

Использование озона в различных промышленных технологиях в основном связано с его сильными окислительно-востановительными свойствами и бактерицидным действием.

Преимущество использования озона перед другими  реагентами, применяемыми для аналогичных целей состоит в том, что он не загрязняет окружающую среду, быстро разлагается, не оставляет вредных компонентов, эффективен при небольших концентрациях. Озонаторы могут быть установлены в различных местах, легко совмещаемы с различным другим технологическим оборудованием.

Стоимость озона в 5-10 раза ниже стоимости других окислителей, используемых для аналогичных целей.

Озон (О 3) широко используется для решения многих экологических и технических задач (ниже в выделенных нами синим цветом областях использования озона и наших озонаторных установок, мы имеем достаточно большой опыт, как в технологиях озонирования, так и в их эффективности и эффективности выпускаемого нами озонаторного оборудования):

1. Озон используется для дезинфекции и обеззараживания воздуха от бактерий, микробов, вирусов, насекомых, грызунов. Его используют для обеззараживания помещений овощных и зерновых хранилищ, складов пищевых продуктов, складов кожевенного и растительного сырья, помещений содержания сельскохозяйственных животных, птицы, инкубаторных помещений, холодильных установок мясной, рыбной и молочной промышленности, помещений больниц, столовых, кинотеатров, спортивных залов и других помещений большого скопления людей.  Санитарная  обработка и дезодорация жилых, бытовых, производственных и складских помещений улучшает санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала, увеличивает сроки хранения и резко сокращает потери сырья, мясной, молочной, рыбной, овощной и фруктово-ягодной продукции, уменьшает инфекционные заболевания людей от бактерий, вирусов, насекомых и грызунов, обеспечивает профилактику заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы от различных заболеваний, от ящура, бруцеллеза, сальмонеллеза и других. Дезинфекция помещений озоном является эффективным методом профилактики заболевания людей в периоды эпидемий гриппа. Кроме того, озон обеспечивает нейтрализацию воздуха помещений от ядовитых фенольных, фурановых, формальдегидных и других паров, выделяющихся из лакокрасочных покрытий мебели, строительных конструкций и смол, входящих в строительные материалы. Озонирование эффективно и для очистки помещений от паров ртути (разбитых медицинских термометров, люминесцентных ламп дневного освещения и других), от паров аммиака и других газов.

2. Озон используется для дезинфекции и обеззараживания питьевой и технической воды; для дезинфекции воды в бассейнах, обеззараживания промышленных сточных вод, обеззараживания различных технологических сред, например, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ),  подвергающихся заражению микроорганизмами, гниению и разложению; для обеззараживания сточных вод животноводческих ферм; для стерилизации  и подготовки трубопроводов и емкостных сооружений в системах водоснабжения, резервуаров и трубопроводов пищевой промышленности.

3. Озон, как сильный окислитель, используется в промышленности для очистки газообразных промышленных выбросов в атмосферу, в металлургии черных и цветных металлов, в производстве кислот, пластических масс, органических продуктов, для отбеливания целлюлозы, бумаги, ткани, пряжи.

4. В пищевой промышленности озон используется при производстве и хранении  колбасных изделий, масел, жиров, ванилина, сиропов, вино-водочной продукции; для безводной консервации свежих овощей и фруктов; для стерилизации тары, упаковок и т.п.

5. В тепличных хозяйствах известны применения озона в дезинфекции почвы, пораженной бактериозом при выращивании грибов-шампиньонов, при выращивании овощной рассады, для повышения всхожести семян и повышения урожайности овощных культур.

6. В медицинских  учреждениях  - для стерилизации операционных помещений, инфекционных отделений, больничных палат, стерилизации инструмента, различных смывных и технологических жидкостей и т.п.

7. На автотранспортных предприятиях и предприятиях сельхозтехники озон используются на автомойках, в автомобильной и тракторной технике.

Например, воздух, проходя от воздухозаборника до карбюратора, озонируется и в карбюраторе двигателя происходит смешивание паров бензина (или дизельного топлива) с озонированным  воздухом,  что позволяет: снизить токсичность отработанных газов, облегчить запуск двигателя в условиях низких температур, увеличить мощность двигателя, улучшить динамику разгона, улучшить приёмистость и стабильность работы двигателя, сократить (по нашим данным от 2 до 5 %) расход топлива.

8. Озон используют в устройствах для приготовления, обеззараживания и очистки различных технологических сред, например, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и эмульсий, подвергающихся заражению микроорганизмами.

Так, приготовление свежих СОЖ и эмульсий  на основе озонированной воды или периодический барботаж рабочей СОЖ (эмульсии) озоном, способствует ее обеззараживанию от действия бактерий и микроорганизмов, предотвращает ее гниение и разложение, в 2-3 раз увеличивает срок службы СОЖ.

В разработанных и выпускаемых нами установках типа «ЭКО-СОЖ» (предназначенных для очистки, обеззараживания и регенерации различных Отечественных и импортных СОЖ и эмульсий) наши озонаторы  успешно используются и эксплуатируются, как для процессов очистки и обеззараживания СОЖ и эмульсий, так и для последующих процессов обезвреживания и утилизации отработанных СОЖ и эмульсий .

9. Озон используют для эффективной  работы различных топливных печей и установок, использующих жидкое, твёрдое и газообразное топливо.

Озонирование топлива или подача озоно-воздушной смеси в печь  повышает теплоту и полноту  сгорания топлива, способствует горению низкокалорийных видов  топлива, улучшает экологические параметры выбросов продуктов горения в атмосферу, повышает эффективность сжигания различных вторичных видов топлива: отработанного масла, нефтепродуктов, масляной ветоши, стружки  и др.

Так, например, использование озона для вагранок обеспечивает экономию топлива, повышает производительность печи,  позволяет осуществлять управление металлургическим процессом плавки металла. Озонаторы эффективны и для очистки отходящих газов из  вагранок в окружающую атмосферу.

Все эти и другие виды использования озона обуславливают эффективность применения разработанных  и выпускаемых нами статических озонаторных установок средней мощности типа «Сыват» и «Озон-5У».

Установки «Сыват» и «Озон-5У» компактны, имеют малый вес, легко встраиваются в различные камеры и устройства для использования их с различной целью.

Увеличение концентрации озона в помещении, на требуемом участке технологического процесса обработки озоном или в требуемом месте, достигается параллельным включением необходимого количества озонаторов в данном месте. Это значительно упрощает эксплуатацию установок, где может быть использован озон, повышает их надежность, обеспечивает  безопасную и непрерывную работу  оборудования, использования складских помещений, обеспечивает возможность быстрой замены озонаторов для их профилактики и осмотра.

Так, например, для обеззараживания  достаточно больших помещений картофелехранилища (или овощехранилищ других корнеплодов), наши озонаторы могут располагаться в различных местах овощехранилища с учетом естественной и искусственной циркуляции воздуха в помещении. Это обеспечивает эффективную обработку всего объема помещения с требуемой концентрацией озона и, как следствие сокращение потерь овощной продукции.

Озонаторные установки комплектуются и управляются программируемыми микропроцессорными реле времени. Одно программируемое реле времени в течение недели, с точностью до 1 минуты, может управлять тремя озонаторами. Программируемое реле может 48 раз  включать и выключать озонатор на требуемое время  его работы. Это позволяет автоматизировать процесс обеззараживания помещений, обезопасить работу  обслуживающего персонала, проводить обеззараживания помещений в ночное время, в выходные и праздничные дни. Одно программируемое реле времени одновременно может управлять тремя озонаторными установками или другими объектами, в том числе и приточно-вытяжной вентиляцией овощехранилищ.

Аналогично они могут быть легко приспособлены для очистки и обеззараживания сточных вод, для разложения и утилизации моющих растворов, для обезвреживания и утилизации  закалочных жидкостей, для обезвреживания и утилизации отработанных СОЖ и эмульсий и т.п.

Для вышеперечисленных целей нами разработаны и поставляются озонаторы «Сыват»  со следующими параметрами:

- Производительность, г/час                                          5                   10-15                  30-50

- Удельный расход энергии, Вт/час на 1 г озона        18                     18                       20

- Потребляемая мощность, кВт                                    0,4                    0,8                    1,25

- Масса, кг                                                                       20                    30                       45

- Габариты, мм                                                       450*250*250   700*300*300   1000*400*400

Общий вид озонаторов «Сыват-5» производительностью до 5 г/час показан на фотографиях рис.1.

Рис.1. Конструкция переносных озонаторов «Сыват-5».

Разработанные нами озонаторы «Сыват-5» внедрены и  успешно используются  на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для дезинфекции и обеззараживания воздушной среды различных производственных и складских помещений, овощехранилищ, помещений содержания сельскохозяйственных животных и птицы,  дезинфекции кормов кролиководческой фермы, дезинфекции сточных вод животноводческих ферм, мясокомбинатов.

В котельных озонаторы «Сыват-5»  используются для активации процессов горения различных видов жидкого, твердого и газообразного топлива,  для активации процессов горения жидких и твердых отходов производств (отработанные масла,  различные маслонефтепродукты, извлекаемые из сточных вод, промасленная ветошь, бумага и т.п.).

В  металлургии озоно-воздушная  смесь опробована  и использовалась  в качестве дутья коксовой вагранки. Используются в различных других технологических процессах.

Озонаторные установки типа «Озон-5У» используются в выпускаемых нами установках «Флотатор-У» для интенсификации процессов флотационной очистки и обеззараживания сточных вод  и моющих растворов от различных маслонефтепродуктов, твердых магнитных и не магнитных частиц, органических и неорганических загрязнителей.

В выпускаемых нами установках «ЭКО-СОЖ» озонаторы «Озон-5У»  используются для   непрерывной очистки, обеззараживания и регенерации различных смазочно-охлаждающих жидкостей, используются в установках «ЭКО-СОЖ»  для процессов приготовления из различных концентратов высокоэффективных свежих СОЖ на основе озонированной воды, а также для процессов последующего разложения и утилизации отработанных СОЖ.

Технические характеристики универсальных озонаторов «Озон-5У»* :

1. Напряжение электропитания  - 220 В, 1 фазное, 50Гц.

2. Мощность озонатора - 100 Вт.

3. Производительность выработки озона одной озонаторной камерой до  - 5 г/час.

4. Максимальное давление воздуха в камере выработки озона - 0,7 МПа.

6. Количество независимых камер выработки озона в поставке озонатора   до - 2 шт *.

7. Продолжительность режима  работы ПВ - 100%.

8. Масса – 14 кг.

9. Габариты - 430х180х380 мм.

* Примечание:

1. Озонатор «Озон-5У» (с используемым нами высоковольтным трансформатором мощностью  150 Ватт) может комплектоваться  с 4 независимыми камерами выработки озона. Общая производительностью выработки озона  при этом составляет до 20 г/час.

2. При питании озонаторных камер выработки озона от тиристорного преобразователя частоты (частотой до 1000 Гц и выходном напряжении до 10 кВ) производительность выработки озона может быть увеличена до 40-50 г/час.

3. Для питания озонатора от источника высокой частоты, используется  схема преобразователя частоты, содержащая: выпрямитель, фильтр (дроссель с емкостью), силовой тиристор, высоковольтный повышающий трансформатор (с железным сердечником), емкостной коммутатор, озонатор (емкости) и регулируемый формирователь импульсов, выполненный на  динистре для управления коммутирующим тиристором.

4. В состоянии поставки озонатора «Озон-5У» Заказчику, в озонаторе устанавливается одна камера выработки озона  (до 5 г/час), вторая камера выработки озона поставляется как запасная (ЗИП).

Все конструкции озонаторов тестированы нами на предмет их эффективности и безопасного использования. Производительность выработки озона измерялись йодометрическим методом на специализированной установке « Ozone Weather Meter» (Япония) рис.2,3.

Производительность выпускаемых нами установок выработки озона регулируется в широких пределах  и сильно от параметров воздуха окружающей среды не зависит.

Установки успешно используются на промышленных и научно-исследовательских предприятиях в России, ряде фермерских хозяйств и колхозов Чувашской Республики (для обеззараживания помещений овощехранилищ, помещений содержания сельскохозяйственных животных, птицы, для очистки сточных вод, исследований процессов биоповреждения элементов военной техники - самолетов, очистки, обеззараживания и регенерации  СОЖ и др.).

Рис.2. Тестирование озонатора «Озон-5У».

Рис.3. Установка « Ozone Weather Meter» для измерений концентрации выработки озона.

Стоимость озонатора «Сыват-5» по состоянию цен на февраль месяц 2010 года с учетом НДС составляет 35 400 рублей (стоимость озонатора 30 тысяч рублей,  НДС-18% 5 тысяч 400 рублей).

Стоимость напорного озонатора «Озон-5У» (на производительность до 10 г/ час) с учетом НДС составляет 41 300 рублей (стоимость озонатора 35 тысяч рублей,  НДС-18% 6 тысяч 300 рублей). Для озонаторов «Озон-5У» на другую производительность цена договорная.

Для поставки Вам требуемых  озонаторов необходимо заключение договора.

Срок поставки требуемых озонаторов не более 30 дней со дня поступления средств на расчетный счет поставщика. За наладкой, монтажом и эксплуатацией озонаторов в течение 2 месяцев после поставки озонаторов осуществляем бесплатные консультации и авторский надзор за внедрением, проводим обучение заводского персонала реализации технологий и  работе с озонаторами.

Разработчик располагает  большой картотекой литературного и патентного обзора (более 500 наименований) по применению озона и  озонаторным  установкам   в различных областях промышленности. Поставка патентной информации и материалов литературного обзора осуществляется на дискетах 3,5 " (1,44 MB, Windows 95-98) или в распечатанном виде на договорной основе.

Поставка озонаторов осуществляется из производственной базы г. Чебоксары, отгрузка озонаторов на склад Заказчика (Покупателя) «Автотрейдингом».

За реализацией требуемой технологии озонирования, в течение 2 месяцев после поставки озонаторов, осуществляем бесплатные консультации и авторский надзор за внедрением, проводим обучение заводского персонала реализации требуемых технологий и работе с озонаторными установками.

Более подробно об этих и некоторых других наших разработках можно посмотреть на сайте  http//:www.iofran.ru

За дополнительной информацией обращаться:

Разработчик -  Никитин Сергей Иванович

Сотовый тел. 8-905-344-00-79 (Билайн).

Сотовый тел. 8-910-455-84-15 (МТС).

E-mail: iofran@mail.ru

Телефон производственной базы в г. Чебоксары:  8-908-30-72-661

С уважением Никитин Сергей Иванович.

08.02.2011